Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по  разработке проектно – сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

г. Томск , пер. Заозерный , 16/2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | Томская область, г.Томск , пер.Заозерный ,16/2 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2Документация должена быть согласована с СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ»,ОАО «Томскводоканал»,обслуживающей организацией , Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт установка прибора учета потребления тепловой энергии, замена узла управления и регулирования системы теплоснабжения, установка прибора учета потребления холодной воды . (Разработка новых технологических решений) |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1. Жилой дом, кирпичный ,5-ти этажный , 3-х подъездный, подвальное помещение отсутствует. Объем отдельно стоящего здания, где расположен ИТП 419,33 м3,где находятся узы управления на МКД по пер.Заозерному ,16/1,16/2., объем помещения ИТП 174 м3. Теплоснабжение осуществляется от тепловой сети по температурному графику 150/70 град.С со срезкой на 125 град.С при -27град.С. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме . |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2. При проектировании руководствоваться СП 61.13330.2012,СП 124.13330.2012, СП41-101-95,СанПиН 2.1.4.2496-09,СНиП 3.05.01-85*,СНиП 2.04.01-85* 9.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН , с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4.При разработке рабочей докуметации руководствоваться параметрами , рекомендациями выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРТС». 9.1.5. На тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и закрытой схемой ГВС с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике. 9.1.6.Проектирование узла учета потребления тепловой энергии выполнить в соответствии с техническими условиями №2850 от16.09.15 г. СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРТС». |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы: -план помещения с узлом учета потребления тепловой энергии, узлом управления и регулирования системы теплоснабжения,узлом учета потребления,управления и регулирования холодного водоснабжения . 10.2.Рабочая документация : - расчет регулирующего клапана - расчет регулятора давления - общие данные - план помещения с узлом учета потребления тепловой энергии, узлом управления и регулирования системы теплоснабжения,узлом учета потребления,управления и регулирования холодного водоснабжения . - принципиальная схема теплового узла - монтажная схема теплового узла и узла учета (водорамки) холодной воды - аксонометрическая схема обвязки теплообменника ГВС - обоснование выбора водоподогревателя - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования. 10.2.1Рабочая документация предоставляется двумя альбомами: - узел управления системы теплоснабжения с теплообменником , водомерный узел. - узел учета потребления тепловой энергии 10.2.2.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик ,при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей , значения которых не могут меняться. 10.3. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ по состоянию на 3 квартал 2015 года. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ . 11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов. 11.3. В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости , при проведении государственной экспертизы рабочей документации ,замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД , согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.5. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. . |
| 12 | Порядок (последовательность,этапы) выполнения работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования ( параметры, техпаспорт здания). 12.2. В процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы ( оборудование ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе , для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _______________________ Н.С.Сычева | _______________________ |