Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу:

Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 71

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 11 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 22 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1 Томская область, г.Северск, пр. Коммунистический, 71 |
| 44 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 55 | Виды выполняемых работ | 5.1. Капитальный ремонт: - внутренней инженерной системы теплоснабжения. - теплового узла с узлом учета тепловой энергии. |
| 56 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 6.3.1 Подрядчик, при планируемых отключениях холодной, горячей воды и отоплении, обязан заблаговременно оповестить жителей дома о предстоящем отключении с указанием точных сроков и продолжительности отключения, путем развешивания объявлений, либо индивидуально письменно или устно. 6.4. Подрядчик обязан при выполнении работ по капитальному ремонту обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, правил и СНиП. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (Представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором . |
| 77 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с СОГЛАСОВАННОЙ И УТВЕРЖДЁННОЙ технической документацией и сметой. 7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими требованиями , СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 (СП 73 13330 2012), ВСН 48-96. 7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. Соответствовать требованиям пожарной безопасности. 7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 7.5. До начала работ в обязательном порядке предоставить Заказчику паспорта на оборудование, сертификаты качества и соответствия. |
| 88 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем технического надзора. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ и основных этапов работ. 8.2.Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора . Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. |
| 99 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ, в ходе проведения работ соблюдать график и вести журнал производства работ прошитый, пронумерованный. 9.2. Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику. |
| 110 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 10.2. Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
| 111 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. |
| 112 | Иные требования | 12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. 12.3. Окончательный подписанный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и отсканированный на диске. |
| 113 | Срок выполнения работ | В соответствии с договором |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ С.В.Световец | _______________________ |

Приложение № 3

к договору на выполнение работ по

капитальному ремонту внутренней инженерной системы в многоквартирном доме

от ______   № ___________

Перечень исполнительной документации

предоставляемой в 4-х экземплярах на бумажном носителе и электронном (отсканированный).

- КС-2, КС-3.

- Локальный сметный расчет.

- Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

- Журнал производства работ.

- Акт на возврат металлолома (сталь, чугун)

- Акт гидравлического испытания систем отопления,   узлов учета с участием представителей энерго(ресурсо)снабжающей организации.

- Паспорта, сертификаты на материалы и оборудование.

- Акт вывода из монтажа  узлов учета систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.

- Акт по вводу в эксплуатацию  узлов учета систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.

- Исполнительные схемы , чертежи.

- Фотофиксация основных этапов работ, скрытых работ.

- Если материалы берутся по прайсу необходимо предоставить счет-фактуру, товарную накладную.

- Расписки от жильцов о проведении ремонта.

- Акт приема передачи объекта от обслуживающей организации (УК, ТСЖ) подрядчику.

- Акт приема передачи объекта от подрядчика обслуживающей организации (УК, ТСЖ).

- КС-6а.

- Акт готовности объекта к эксплуатации.

- Опись всех  предоставленных документов.

Приложение № 4

к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней инженерной системы в многоквартирном доме от ______________________ № ___________

ГРАФИК

производства работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Распределение объемов по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заказчик                                                                   Подрядчик

______________                                                         __________________