Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу:

Томская область, г.Томск, ул. Первомайская, 63/1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1 Томская область, г.Томск, ул. Первомайская, 63/1 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды выполняемых работ | 5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества: ремонт инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, необходимого для предоставления теплоснабжения, узла управления и регулирования потребления тепловой энергии. |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 6.3.1 Подрядчик, при планируемых отключениях холодной, горячей воды и отоплении, обязан заблаговременно оповестить жителей дома о предстоящем отключении с указанием точных сроков и продолжительности отключения, путем развешивания объявлений, либо индивидуально письменно или устно. 6.4. Подрядчик обязан при выполнении работ по капитальному ремонту обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, правил и СНиП. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (Представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с СОГЛАСОВАННОЙ И УТВЕРЖДЁННОЙ технической документацией и сметой. 7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими требованиями, СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 (СП 73 13330 2012), ВСН 48-96. 7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. Соответствовать требованиям пожарной безопасности. 7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 7.5. До начала работ в обязательном порядке предоставить Заказчику паспорта на оборудование, сертификаты качества и соответствия. 7.6 Обязательно выполнить заделку отверстий (между гильзой и бетонной поверхностью стен и перекрытий), после монтажа трубопроводов теплоснабжения цементно-песчаным раствором. Заделка этих отверстий монтажной пеной запрещена. При заделке зазоров между гильзой и трубопроводом применить негорючие материалы (пена, герметик). 7.7. Предоставлять Заказчику еженедельный (по пятницам) письменный отчет (с фото) о ходе выполненных работ на объекте, указанном в договоре (по электронной почте, по адресу Grebenschikov.SV@kapremont.tomsk.ru). |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем технического надзора. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ и основных этапов работ. 8.2.Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. |
| 9 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ, в ходе проведения работ соблюдать график и вести журнал производства работ прошитый, пронумерованный. 9.2. Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику. |
| 10 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 10.2. Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
| 11 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. |
| 12 | Иные требования | 12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора. 12.3. Окончательный подписанный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и отсканированный на диске. |
| 13 | Срок выполнения работ | В соответствии с договором |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.О. Генерального директора ____________________ С.В.Световец | _______________________ |

Приложение № 2

К техническому заданию

Требования к функциональным и техническим характеристикам

основных материалов.

| № п/п | наименование | Технические, функциональные и качественные характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные при Ду= 20-100мм | ГОСТ 3262-75* |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные Ду=20-80мм | ГОСТ 3262-75* |
| 3 | Труба пластмассовая канализационная тип НПВХ Ду=100мм | ГОСТ Р 51613-2000 |
| 4 | Труба стальная прямошовная В20 Ду=15-100мм | ГОСТ 10704-91 |
| 5 | Фильтр сетчатый стальной Ду 50, 100 мм | Корпус: сталь Крышка: сталь Сетка: нержавеющая сталь Пробка: сталь Ру=40бар Тmax=400 гр.С |
| 6 | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 |
| 7 | Манометр технический показывающий | Предел измерения от 0 до 6 кгс/см2 МП 2-У |
| 8 | Термометр с пределами измерений 0 – 100 гр. С | ГОСТ 2823-73* |
| 9 | Хомут металлический для крепления трубопроводов сети Ду=100мм | ГОСТ 24137-80 |

Приложение № 3

к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

от ________________________ № __________

Перечень исполнительной документации

предоставляемой в 4-х экземплярах на бумажном и электронном носителе.

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

- Локальный сметный расчет.

- Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

- Общий журнал производства работ (по форме КС-6).

- Журнал сварочных работ.

- Акт на возврат металлолома (сталь, чугун).

- Акт гидравлического испытания систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, узлов управления, узлов учета с участием представителя ресурсоснабжающей организации.

- .Ведомость смонтированных приборов  и средств автоматизации.

- Акт проверки средств автоматизации

- Паспорта, сертификаты на материалы и оборудования.

- Исполнительные схемы,  технические решения (если есть).

- Паспорт теплового узла.

- Руководство по эксплуатации автоматизированного теплового пункта.

- Фотофиксация основных этапов работ, скрытых работ (на электронном носителе).

- Если материалы берутся по прайсу, необходимо предоставить счет-фактуру, товарную накладную.

- Расписки от жильцов о проведении ремонта.

- Акт приема передачи объекта обслуживающей организацией подрядчику.

- Акт приема передачи объекта подрядчиком обслуживающей организации.

- Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

- Опись всех предоставленных документов.