Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Стрежевой, ул. Викулова, 10

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Место расположение объекта | 3.1.Томская область, г.Стрежевой, ул. Викулова, 10 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с ресурсоснабжающей организацией ООО «СТЭС», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1. Здание УКК, 1976 года постройки, кирпичный,2-х этажный. Строительный объем здания – 4871куб.м. Высота здания 7м. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95-70 град. С. Горячее водоснабжение центральное. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012, СП41-101-95,СанПиН 2.1.4.2496-09. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Руководствоваться параметрами и рекомендациями, выданными ОАО «СТЭС» 9.1.5. Предусмотреть систему отопления с нижней разводкой, расположение трубопроводов и отопительных приборов при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.6. На подводках к отопительным приборам установить запорно регулирующую арматуру. 9.1.7. В качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. Магистрали и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб. 9.1.8 Внутренние системы холодного водоснабжения запроектировать ниже отметки 0.00 (цокольный этаж) из стальных оцинкованных труб, от запорной арматуры на врезке в магистральный трубопровод (цокольный этаж) и выше отметки 0.00. запроектировать из полипропиленовых труб. 9.1.9 Внутреннюю систему водоотведения запроектировать стояки выше отметки 0.00 выполнить из пластиковых труб, ниже отметки 0.00 (цокольный этаж)) из усиленных НПВХ пластиковых труб. 9.1.10 Заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопроводов систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, выполнить цементно-песчанным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - общие данные - план цокольного этажа - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - план помещения с узлом управления - принципиальная схема существующего узла управления (соответственно системы отопления - холодного водоснабжения) - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется двумя альбомами: - внутренняя система отопления (узел управления не проектировать); - внутренние системы холодного водоснабжения (узел управления, водорамка не проектируется, в помещениях проектировать до первой запорной арматуры на ответвлении от стояков) и водоотведение (по сан. узлам проектировать стояки с подводкой к санитарно – техническому оборудованию). 10.2.2.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется раздельно на внутреннею систему отопления, системы холодного водоснабжения и водоотведения. 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний, выявленных при проверке достоверности сметной стоимости при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3. Подрядчик до момента окончательной сдачи ПСД должен предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.О. Генерального директора _______________________ С.В.Световец | _______________________ |