Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 34а

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Место расположение объекта | 3.1.Томская область, г.Томск, пр. Кирова, д. 34а |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» ,ОАО «Томскводоканал», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения : Разработка новых технологических решений: автоматизированный узел управления и регулирования системы теплоснабжения. Капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного, горячего водоснабжения (в т.ч. устройство циркуляционного т/п для поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора и переключение полотенцесушителей от сети отопления на циркуляционный т/п горячей воды, установка узла учета холодной воды). |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный жилой дом, 1961 года постройки, кирпичный ,5-ти этажный, 4х- подъездный . Общий строительный объем МКД – 15 589,0 м3.Высота здания – 15м. Объем помещения ИТП- 118 м3 Открытая система теплоснабжения с нижним розливом по подвальному помещению. Отбор горячей воды на нужды потребления непосредственно из т/п теплоснабжения. Полотенцесушители запитаны из системы теплоснабжения. Узел управления и регулирования неавтоматизированный. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1 При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2.При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, а также параметрами выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРСТ». 9.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4. В тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и переходом на закрытую схему ГВС с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике. 9.1.5. Предусмотреть системы отопления с нижней разводкой, расположение трубопроводов и отопительных приборов при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.6. На подводках к отопительным приборам установить запорно - регулирующую арматуру. 9.1.7. В качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. Магистрали и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб. 9.1.8 Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать из стальных оцинкованных труб. Полотенцесушители запроектировать П- образные от системы горячего водоснабжения. 9.1.9 Для регулирования отпуска теплоносителя у потребителя, предусмотреть установку ручных регулировочных вентилей на отопительные приборы (на подающей линии) и запорную арматуру (на обратной линии). 9.1.10 Подключение отопительных приборов к стоякам выполнить в двухтрубном исполнении. 9.1.11 Трубопроводы, расположенные ниже отметки 0,000 – изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). Трубопроводы в узле управления – изолировать трубками из вспененного каучука (Тmax = +1500С). 9.1.12 Заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения выполнить цементно-песчанным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - расчет клапанов, подбор насосов - расчет объемов водопотребления - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - план помещения с узлом учета потребления тепловой энергии, узлом управления и регулирования системы теплоснабжения, узлом учета потребления, управления и регулирования холодного водоснабжения. - принципиальная схема теплового узла - монтажная схема теплового узла и узла учета холодной воды. - аксонометрическая схема обвязки теплообменника ГВС - обоснование выбора водоподогревателя - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется двумя альбомами: - внутренняя система теплоснабжения с автоматизированным узлом управления и регулирования потребления ресурсов. - внутренние системы холодного, горячего водоснабжения (узел управления, водорамка не проектируется, в квартирах проектировать до первой запорной арматуры на ответвлении от стояков). 10.2.2.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3. Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: на ремонт внутренней системы холодного водоснабжения с монтажом узла учета холодной воды, на ремонт внутренней системы горячего водоснабжения, на ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования тепловой энергии. 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 11.3 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3. Подрядчик до момента окончательной сдачи ПСД должен предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора. |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Генеральный директор _______________________ Н.В.Савотин | _______________________ |