| СОГЛАСОВАНО: Директор: _____________________ _______________201__г. | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: Фонд "РФКРМКДТО" Директор: _____________________ _______________201__г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-03

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

Основание: 617-016-ВК.С

Сметная стоимость 563889.23 руб.

Средства на оплату труда 92752.56 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен, без поправок) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр 65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода | 3,04 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33,60 | 90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Кзп=15,76 Кэм=13,26 Кзпм=15,76 Кмт=5,51 | 14647,77 | 13799,15 | 285,80 64,68 | 562,82 | 34,66 0,1 | 105,37 0,3 |
|  |  | НР ( 8734,22 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 13863,83 СП ( 5545,53 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 13863,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр 65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м трубопровода | 0,06 | 565,51 495,44 | 12,15 2,30 | 57,92 | 90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Кзп=15,76 Кэм=13,26 Кзпм=15,76 Кмт=5,51 | 497,30 | 468,49 | 9,67 2,17 | 19,14 | 59,62 0,17 | 3,58 0,01 |
|  |  | НР ( 296,52 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 470,66 СП ( 188,27 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 470,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр 65-03-01 | Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. арматуры | 0,59 | 48,93 48,62 | 0,31 0,14 |  | 90.3.Ф Снятие арматуры Кзп=15,76 Кэм=8,24 Кзпм=15,76 | 453,60 | 452,09 | 1,51 1,30 |  | 5,7 0,01 | 3,36 0,01 |
|  |  | НР ( 285,64 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 453,39 СП ( 181,36 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 453,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр 65-06-20 | Смена полотенцесушителей 100 приборов | 0,52 | 6905,69 1267,08 | 24,87 2,84 | 5613,74 | 90.34.Ф Смена: полотенцесушителей Кзп=15,76 Кэм=10,41 Кзпм=15,76 Кмт=23,64 | 79527,18 | 10383,97 | 134,63 23,27 | 69008,58 | 139,7 0,21 | 72,64 0,11 |
|  |  | НР ( 9158,38 ): 88% (103%*0,85) от ФОТ= 10407,24 СП ( 4995,48 ): 48% (60%*0,8) от ФОТ= 10407,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 95125,85 | 25103,70 | 431,61 91,42 | 69590,54 |  | 184,95 0,43 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 63% (63%=74%*0,85) (от 14787,88); 4 (ФЕРр 65) - 88% (88%=103%*0,85) (от 10407,25)) |  | 18474,76 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 113600,61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-3 - 40% (40%=50%*0,8) (от 14787,88); 4 - 48% (48%=60%*0,8) (от 10407,25)) |  | 10910,64 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 124511,25 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 5 | ФЕР 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,04 | 6641,41 458,20 | 98,14 2,84 | 6085,07 | 16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм Кзп=15,76 Кэм=11,89 Кзпм=15,76 Кмт=7,05 | 2106,51 | 332,18 | 58,34 2,24 | 1715,99 | 54,775 0,26 | 2,19 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 327,72 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 334,42 СП ( 187,27 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 334,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,24 | 5412,98 356,61 | 54,77 2,03 | 5001,60 | 16.36.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7,18 | 10365,78 | 1551,17 | 195,86 9,60 | 8618,75 | 42,631 0,19 | 10,23 0,05 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1529,55 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 1560,77 СП ( 874,02 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 1560,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,84 | 4730,44 356,61 | 54,77 2,03 | 4319,06 | 16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7 | 31510,66 | 5429,09 | 685,50 33,59 | 25396,07 | 42,631 0,19 | 35,81 0,16 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 5353,43 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 5462,68 СП ( 3059,10 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 5462,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,56 | 4015,36 356,61 | 54,77 2,03 | 3603,98 | 16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7 | 18203,99 | 3619,39 | 457,00 22,39 | 14127,60 | 42,631 0,19 | 23,87 0,11 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3568,95 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 3641,78 СП ( 2039,40 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 3641,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР 16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 1,78 | 3718,75 356,61 | 54,77 2,03 | 3307,37 | 16.33.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7,09 | 54696,78 | 11504,50 | 1452,61 71,18 | 41739,67 | 42,631 0,19 | 75,88 0,34 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 11344,17 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 11575,68 СП ( 6482,38 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 11575,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,06 | 3268,28 356,61 | 54,77 2,03 | 2856,90 | 16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=6,75 | 1593,80 | 387,79 | 48,96 2,40 | 1157,05 | 42,631 0,19 | 2,56 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 382,39 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 390,19 СП ( 218,50 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 390,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ 1030154 | Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1 | 53,30 |  | 53,30 | Кмт=4,9036 | 261,36 |  |  | 261,36 |  |  |
| 12 | ФССЦ 1030144 | Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 5 | 43,88 |  | 43,88 | Кмт=5,1263 | 1124,70 |  |  | 1124,70 |  |  |
| 13 | ФССЦ 3011224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 60 | 11,99 |  | 11,99 | Кмт=3,643 | 2620,80 |  |  | 2620,80 |  |  |
| 14 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1" руч. с американкой (600,00/1,18/5,85=86,92) шт | 3 | 86,92 |  | 86,92 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1525,45 |  |  | 1525,45 |  |  |
| 15 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 3/4" баб. с американкой (291,00/1,18/5,85=42,16) шт | 15 | 42,16 |  | 42,16 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 3699,54 |  |  | 3699,54 |  |  |
| 16 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1/2" ГШ баб. (155,00/1,18/5,85=22,45) шт | 69 | 22,45 |  | 22,45 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 9061,94 |  |  | 9061,94 |  |  |
| 17 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1 1/4" ГГ руч. (645,00/1,18/5,85=93,44) шт | 2 | 93,44 |  | 93,44 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1093,25 |  |  | 1093,25 |  |  |
| 18 | ФЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 3,52 | 107,11 58,32 | 44,51 | 4,28 | 16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Кзп=15,76 Кэм=0,72 Кмт=7,49 | 3974,46 | 3720,61 | 141,01 | 112,84 | 5,762 | 20,28 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3646,20 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 3720,61 СП ( 2083,54 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 3720,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 10 м трубопровода | 28,2 | 2101,83 34,92 | 22,63 | 2044,28 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кзп=15,76 Кэм=11,5 Кмт=1,87 | 134824,20 | 17847,50 | 9173,64 | 107803,06 | 4,048 | 114,15 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 13742,58 ): 77% (100%*0,85*0,9) от ФОТ= 17847,50 СП ( 8566,80 ): 48% (70%*0,8*0,85) от ФОТ= 17847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ 1040162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм м | -310,2 | 142,45 |  | 142,45 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кмт=1,3098 | -57877,12 |  |  | -57877,12 |  |  |
| 21 | ФССЦ 1012466 | Краска «Армофиниш» л | -40,5516 | 269,51 |  | 269,51 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кмт=2,65 | -28962,36 |  |  | -28962,36 |  |  |
| 22 | ФССЦ 1040274 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм 100 м | 0,044 | 2849,00 |  | 2849,00 | Кмт=2,4016 | 301,05 |  |  | 301,05 |  |  |
| 23 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2 (57,00/1,18/5,85=8,26) м | 26,4 | 8,26 |  | 8,26 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1275,67 |  |  | 1275,67 |  |  |
| 24 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 (46,00/1,18/5,85=6,66) м | 37,4 | 6,66 |  | 6,66 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1457,14 |  |  | 1457,14 |  |  |
| 25 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2 (36,00/1,18/5,85=5,22) м | 70,4 | 5,22 |  | 5,22 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 2149,80 |  |  | 2149,80 |  |  |
| 26 | ФССЦ 1040269 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм 100 м | 1,65 | 933,00 |  | 933,00 | Кмт=3,9422 | 6068,85 |  |  | 6068,85 |  |  |
| 27 | ФССЦ 1040267 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм 100 м | 0,066 | 843,00 |  | 843,00 | Кмт=3,5192 | 195,80 |  |  | 195,80 |  |  |
| 28 | ФЕР 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 шт. | 1 | 107,21 15,79 | 8,34 0,27 | 83,08 | 18.53.Ф Установка воздухоотводчиков Кзп=15,76 Кэм=11,56 Кзпм=15,76 Кмт=5,83 | 891,05 | 286,18 | 120,51 5,32 | 484,36 | 1,909 0,03 | 1,91 0,03 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 285,66 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 291,50 СП ( 163,24 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 291,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ 3011489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм шт. | -1 | 60,70 |  | 60,70 | 18.53.Ф Установка воздухоотводчиков Кмт=6,6669 | -404,68 |  |  | -404,68 |  |  |
| 30 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Воздухоотводчик Flexvent Air Vent 1/2 автоматический (РN10, Тmax=120°С) (751,00/1,18/5,85=108,79) шт | 1 | 108,79 |  | 108,79 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 636,42 |  |  | 636,42 |  |  |
| 31 | ФЕРм 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг 1 шт. | 9 | 11,53 10,22 |  | 1,31 | 58.3.Ф Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях Кзп=15,76 Кмт=4,61 | 1503,96 | 1449,60 |  | 54,36 | 1,03 | 9,27 |
|  |  | НР ( 985,73 ): 68% (80%*0,85) от ФОТ= 1449,60 СП ( 695,81 ): 48% (60%*0,8) от ФОТ= 1449,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Ограничитель температуры воды ГВС МTCV Ду20, Кvs=1,8 м3/ч, (настройка t=35-70°С), Danfoss (14234,38/1,18/5,85=2062,06) шт | 9 | 2062,06 |  | 2062,06 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 108567,46 |  |  | 108567,46 |  |  |
| 33 | ФЕР 18-06-003-05 | Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 шт. | 1 | 204,06 11,51 | 7,32 0,14 | 185,23 | 18.48.Ф Установка воздухосборников наружным диаметром: 159 мм Кзп=15,76 Кэм=11,48 Кзпм=15,76 Кмт=14,5 | 2999,48 | 208,61 | 105,04 2,76 | 2685,83 | 1,392 0,01 | 1,39 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 207,14 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 211,37 СП ( 118,36 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 211,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРр 69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич 100 отверстий | 0,17 | 666,90 666,90 |  |  | 94.1.Ф Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную Кзп=15,76 | 1786,76 | 1786,76 |  |  | 85,5 | 14,54 |
|  |  | НР ( 1179,26 ): 66% (78%*0,85) от ФОТ= 1786,76 СП ( 714,70 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 1786,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр 69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных 100 отверстий | 0,98 | 1066,73 670,97 | 1,56 0,68 | 394,20 | 94.4.Ф Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных Кзп=15,76 Кэм=6,99 Кзпм=15,76 Кмт=4,36 | 12058,02 | 10363,00 | 10,69 10,50 | 1684,33 | 78,66 0,05 | 77,09 0,05 |
|  |  | НР ( 6846,51 ): 66% (78%*0,85) от ФОТ= 10373,50 СП ( 4149,40 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 10373,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР 26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 м3 изоляции | 1,365 | 3311,42 360,20 | 65,38 | 2885,84 | 26.1.Ф Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем Кзп=15,76 Кэм=11,65 Кмт=2,53 | 20176,80 | 8911,08 | 1299,61 | 9966,11 | 41,757 | 57 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 6861,53 ): 77% (100%*0,85*0,9) от ФОТ= 8911,08 СП ( 4277,32 ): 48% (70%*0,8*0,85) от ФОТ= 8911,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 349487,32 | 67397,46 | 13748,77 159,98 | 268341,09 |  | 446,17 0,77 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 5-10,18,28,33 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128%*0,85*0,9) (от 27189); 19,36 (ФЕР 26) - 77% (77%=100%*0,85*0,9) (от 26758,58); 31 (ФЕРм 11) - 68% (68%=80%*0,85) (от 1449,6); 34-35 (ФЕРр 69) - 66% (66%=78%*0,85) (от 12160,26)) |  | 56260,82 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 405748,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 5-10,18,28,33 - 56% (56%=83%*0,8*0,85) (от 27189); 19,36 - 48% (48%=70%*0,8*0,85) (от 26758,58); 31 - 48% (48%=60%*0,8) (от 1449,6); 34-35 - 40% (40%=50%*0,8) (от 12160,26)) |  | 33629,84 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 439377,98 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 444613,17 | 92501,16 | 14180,38 251,40 | 337931,63 |  | 631,12 1,2 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 63% (63%=74%*0,85) (от 14787,88); 4 (ФЕРр 65) - 88% (88%=103%*0,85) (от 10407,25); 5-10,18,28,33 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128%*0,85*0,9) (от 27189); 19,36 (ФЕР 26) - 77% (77%=100%*0,85*0,9) (от 26758,58); 31 (ФЕРм 11) - 68% (68%=80%*0,85) (от 1449,6); 34-35 (ФЕРр 69) - 66% (66%=78%*0,85) (от 12160,26)) |  | 74735,58 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 519348,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-3,34-35 - 40% (40%=50%*0,8) (от 26948,14); 4,31 - 48% (48%=60%*0,8) (от 11856,85); 5-10,18,28,33 - 56% (56%=83%*0,8*0,85) (от 27189); 19,36 - 48% (48%=70%*0,8*0,85) (от 26758,58)) |  | 44540,48 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 563889,23 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  | 560703,73 |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 3185,50 |  |  |  |  |  |

| В том числе (без НДС): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материалы | 337931.63 | руб. |
| Эксплуатация машин, | 14180.38 | руб. |
| в том числе: Зарплата машинистов | 251.40 | руб. |
| ФОТ | 92752.56 | руб. |
| Накладные расходы | 74735.58 | руб. |
| Сметная прибыль | 44540.48 | руб. |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________