# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт крыши

Основание: чертежи № П-15-124-2

Сметная стоимость 1 912 372    руб.

Средства на оплату труда 388378.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

Проведена проверка достоверности

определения сметной стоимости

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Демонтажные работы |
| 1 | ФСНБ 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (396*0,014=5,544 т) 100 м2 | 3.96 | 154.66 124.02 | 30.64 0 | 0 | 46.70.Ф Разборка покрытий кровель Кзп=16.9 Кэм=2.99 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 8 663 | 8 300 | 363 0 | 0 | 15.9 0 | 62.96 0 |
|  |  | НР ( 6 984.37 ): 84.15% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 8 299.91 СП ( 3 950.76 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 8 299.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФСНБр 58-01-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2 | 1.33 | 208.54 183.48 | 25.06 3.92 | 0 | 84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 4 528 | 4 124 | 404 88 | 0 | 22.68 0.29 | 30.16 0.39 |
|  |  | НР ( 2 971.7 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 4 212.19 СП ( 2 190.34 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 4 212.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФСНБр 58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м | 0.77 | 71.18 70.98 | 0.2 0 | 0 | 84.3.Ф Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=4.75 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 924 | 924 | 1 0 | 0 | 9.1 0 | 7.01 0 |
|  |  | НР ( 651.64 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 923.66 СП ( 480.3 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 923.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФСНБр 58-01-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 | 4.052 | 160.11 120.37 | 39.74 6.21 | 0 | 84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 10 194 | 8 243 | 1 952 425 | 0 | 15.16 0.46 | 61.43 1.86 |
|  |  | НР ( 6 115.3 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 8 668.04 СП ( 4 507.38 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 8 668.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСНБ 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен ( вентканала ) (8,51*1,8=15,3 т) 1 м3 | 8.51 | 180.03 73.01 | 107.02 11.57 | 0 | 46.59.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен Кзп=16.9 Кэм=7.43 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 17 267 | 10 500 | 6 767 1 664 | 0 | 8.24 1.15 | 70.12 9.79 |
|  |  | НР ( 10 236.19 ): 84.15% (110%*0.85*0.9) от ФОТ= 12 164.22 СП ( 5 790.17 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 12 164.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСНБр 58-02-02 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон | 0.02 | 2 466.21 2 455.84 | 10.37 0 | 0 | 84.2.Ф Разборка слуховых окон Кзп=16.9 Кэм=4.65 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 831 | 830 | 1 0 | 0 | 309.3 0 | 6.19 0 |
|  |  | НР ( 585.61 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 830.07 СП ( 431.64 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 830.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр 58-10-01 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м | 0.46 | 6 796.71 313.9 | 11.33 0 | 6 471.48 | 84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=2.65 | 10 391 | 2 440 | 62 0 | 7 888.73 | 36.8 0 | 16.93 0 |
|  |  | НР ( 1 721.6 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 2 440.26 СП ( 1 268.94 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 440.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ 1010797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т | -0.00023 | 4 455.2 0 | 0 0 | 4 455.2 | 84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8305 | -5 | 0 | 0 0 | -4.95 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | ФССЦ 2011101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м | -52.67 | 56.5 0 | 0 0 | 56.5 | 84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.6531 | -7 895 | 0 | 0 0 | -7 895.23 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | ФЕРр 58-10-06 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. | 0.04 | 7 241.69 452.94 | 6.97 0 | 6 781.78 | 84.27.Ф Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=16.9 Кэм=11.83 Кзпм=16.9 Кмт=3 | 1 123 | 306 | 3 0 | 813.81 | 53.1 0 | 2.12 0 |
|  |  | НР ( 216.02 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 306.19 СП ( 159.22 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 306.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ 1010797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т | -0.000016 | 4 455.2 0 | 0 0 | 4 455.2 | 84.27.Ф Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8305 | -0.34 | 0 | 0 0 | -0.34 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | ФССЦ 3011104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. | -4 | 67.8 0 | 0 0 | 67.8 | 84.27.Ф Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.9987 | - 813 | 0 | 0 0 | - 813.24 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-36.2004 п.3.3.1д | Демонтаж ограждения кровли 100 м | 0.713 | 74.226 35.46 | 38.766 2.744 | 0 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 707 | 427 | 279 33 | 0 | 4.002 0.2 | 2.85 0.14 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=0.6; Кэм=0.7; Кзм=0.7Кмр=0; Ктз=0.6; Ктзм=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 422.59 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 460.34 СП ( 203.47 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 460.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСНБ 16-04-004-02 мдс 81-36.2004 п.3.3.1в | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм 100 м | 0.04 | 226.164 209.92 | 16.244 1.376 | 0 | 16.122.Ф Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Кзп=16.9 Кэм=11.87 Кзпм=16.9 Кмт=4.75 | 150 | 142 | 8 1 | 0 | 22.332 0.11 | 0.89 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=0.4; Кэм=0.4; Кзм=0.4Кмр=0; Ктз=0.4; Ктзм=0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 139.87 ): 97.92% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 142.84 СП ( 80.61 ): 56.44% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 142.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФСНБр 65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов 100 м | 0.172 | 189.06 159.51 | 0.31 0.14 | 29.24 | 90.114.Ф Прочистка вентиляционных каналов Кзп=16.9 Кэм=7.45 Кзпм=16.9 Кмт=4.96 | 489 | 464 | 0.4 0.41 | 24.95 | 18.7 0.01 | 3.22 0 |
|  |  | НР ( 291.9 ): 62.9% (74%*0.85) от ФОТ= 464.07 СП ( 185.62 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 464.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФСНБ 09-04-013-01 мдс 81-36.2004 п.3.3.1д | Демонтаж противопожарных дверей однопольных глухих 1 м2 | 1 | 19.818 12.678 | 7.14 0 | 0 | 9.67.Ф Установка противопожарных дверей Кзп=16.9 Кэм=6.53 Кзпм=16.9 Кмт=4.87 | 261 | 214 | 47 0 | 0 | 1.242 0 | 1.24 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=0.6; Кэм=0.7; Кзм=0.7Кмр=0; Ктз=0.6; Ктзм=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 147.52 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 214.26 СП ( 123.84 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 214.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр 69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора 100 т | 0.24 | 1 553.82 1 553.82 | 0 0 | 0 | 94.16.Ф Очистка помещений от строительного мусора Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 6 302 | 6 302 | 0 0 | 0 | 214.32 0 | 51.44 0 |
|  |  | НР ( 4 178.42 ): 66.3% (78%*0.85) от ФОТ= 6 302.29 СП ( 2 520.92 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 6 302.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФСНБр 69-15-01 | Затаривание строительного мусора в мешки (шлак) 1 т | 24 | 23.81 7.41 | 0 0 | 16.4 | 94.26.Ф Затаривание строительного мусора в мешки Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=7.38 | 5 910 | 3 006 | 0 0 | 2 904.77 | 1.03 0 | 24.72 0 |
|  |  | НР ( 1 992.65 ): 66.3% (78%*0.85) от ФОТ= 3 005.5 СП ( 1 202.2 ): 40% (50%*0.8) от ФОТ= 3 005.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФСНБперев 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т | 24 | 42.98 10.79 | 32.19 0 | 0 | 01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=16.9 Кэм=11.13 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 12 975 | 4 376 | 8 599 0 | 0 | 0.578 0 | 13.87 0 |
| 20 | ФСНБперев 01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 5,544+1,197+0,09+5,672+15,3+0,112+0,078+0,598 1 т | 28.591 | 17.95 7.69 | 10.26 1.15 | 0 | 01-01-01-045 Погрузка: Прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) Кзп=16.9 Кэм=11.29 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 7 028 | 3 716 | 3 312 556 | 0 | 0.289 0.11 | 8.26 3.15 |
| 21 | ФЕРперев 03-21-01-057 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 57 км ПТО "Сухоречье" 1 т | 52.59 | 29.92 0 | 29.92 0 | 0 | 1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) Кзп=16.9 Кэм=9.84 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 15 483 | 0 | 15 483 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 94 512 | 54 314 | 37 280 2 767 | 2 918.5 |  | 363.41 15.33 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,5 (ФСНБ 46) - 84.15% (110%*0.85*0.9) (от 20464.13); 2-4,6-7,10 (ФСНБр 58,ФЕРр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 17380.41); 13 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 460.34); 14 (ФСНБ 16) - 97.92% (128%*0.85*0.9) (от 142.84); 15 (ФСНБр 65) - 62.9% (74%*0.85) (от 464.07); 16 (ФСНБ 09) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 214.26); 17-18 (ФЕРр 69,ФСНБр 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 9307.79)) |  | 36 655 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 131 168 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,5 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 20464.13); 2-4,6-7,10 - 52% (65%*0.8) (от 17380.41); 13 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 460.34); 14 - 56.44% (83%*0.8*0.85) (от 142.84); 15,17-18 - 40% (50%*0.8) (от 9771.86); 16 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 214.26)) |  | 23 095 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 154 263 |  |  |  |  |  |
| Чердак |
| 22 | ФЕР 08-02-001-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 | 0.2 | 906.211 51.601 | 43.2 6.75 | 811.41 | 8.14.Ф Кладка стен из кирпича Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=4.7 | 1 042 | 174 | 105 23 | 762.73 | 6.21 0.5 | 1.24 0.1 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 184.08 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 197.23 СП ( 107.29 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 197.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 3.354 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 17 105 | 2 055 | 207 0 | 14 843.07 | 4.52 0 | 15.16 0 |
|  |  | НР ( 1 449.62 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 2 054.74 СП ( 1 068.46 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 054.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 385.71 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | -14 416 | 0 | 0 0 | -14 415.76 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | ТССЦ 1049221-90002 | Изоспан: Двухслойная паропроницаемая мембрана марки В 14,62/5.56=2.629 м2 | 385.71 | 2.629 0 | 0 0 | 2.629 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 5 638 | 0 | 0 0 | 5 638.02 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | ФСНБ 12-01-013-03 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 | 2.66 | 4 809.606 498.054 | 165.313 9.288 | 4 146.24 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 100 748 | 22 390 | 4 024 418 | 74 335.45 | 52.371 0.69 | 139.31 1.84 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 20 936.83 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 22 807.01 СП ( 10 080.7 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 22 807.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -6.118 | 30 0 | 30 0 | 0 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=5.446 Кзпм=1 Кмт=1 | -1 000 | 0 | -1 000 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ 1010078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 т | -0.0665 | 1 530 0 | 0 0 | 1 530 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=13.2773 | -1 351 | 0 | 0 0 | -1 350.9 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | ФССЦ 1010322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т | -0.15428 | 2 606.9 0 | 0 0 | 2 606.9 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=15.9401 | -6 411 | 0 | 0 0 | -6 410.98 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.53466 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=10.1665 | -18 427 | 0 | 0 0 | -18 426.79 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | ФССЦ 1040004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) м3 | -16.4388 | 530 0 | 0 0 | 530 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.7719 | -50 288 | 0 | 0 0 | -50 288.05 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | ФСНБ 12-01-013-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 # 4 слоя утепления | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 | 2.66 | 13 501.787 1 156.854 | 474.563 27.863 | 11 870.37 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 276 372 | 52 005 | 11 550 1 253 | 212 816.74 | 121.647 2.06 | 323.58 5.48 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=3.45 (1.15*3); Кэм=3.75 (1.25*3); Кзм=3.75 (1.25*3)Кмр=3; Ктз=3.45 (1.15*3); Ктзм=3.75 (1.25*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 48 890.6 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 53 257.74 СП ( 23 539.92 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 53 257.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -16.45875 | 30 0 | 30 0 | 0 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=5.446 Кзпм=5.446 Кмт=1 | -2 689 | 0 | -2 689 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -1.60398 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=10.1665 | -55 280 | 0 | 0 0 | -55 280.26 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | ФССЦ 1040004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) м3 | -49.3164 | 530 0 | 0 0 | 530 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.7719 | - 150 864 | 0 | 0 0 | - 150 864.14 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | Прайс-лист: Томск Снаб | Минеральная плита П-125 1200*600*50 ( 1 упаковка V=0.216 м3) 810*4,6/1.18/5.56=567.919 м3 | 53.2 | 567.919 0 | 0 0 | 567.919 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 167 986 | 0 | 0 0 | 167 985.9 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | ФСНБ 12-01-013-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 | 0.66 | 9 001.191 771.236 | 316.375 18.575 | 7 913.58 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=16.9 Кэм=9.15 Кзпм=16.9 Кмт=6.74 | 45 716 | 8 602 | 1 911 207 | 35 202.77 | 81.098 1.38 | 53.52 0.91 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=2.3 (1.15*2); Кэм=2.5 (1.25*2); Кзм=2.5 (1.25*2)Кмр=2; Ктз=2.3 (1.15*2); Ктзм=2.5 (1.25*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 8 087.18 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 8 809.56 СП ( 3 893.83 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 8 809.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч | -2.7225 | 30 0 | 30 0 | 0 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=5.446 Кзпм=5.446 Кмт=1 | - 445 | 0 | - 445 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | НР ( 0 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 0 СП ( 0 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.26532 | 3 390 0 | 0 0 | 3 390 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=10.1665 | -9 144 | 0 | 0 0 | -9 144.1 | 0 0 | 0 0 |
| 40 | ФССЦ 1040004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) м3 | -8.1576 | 530 0 | 0 0 | 530 | 12.31.Ф Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.7719 | -24 955 | 0 | 0 0 | -24 954.97 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | Прайс-лист: Томск Снаб | Минеральная плита П-125 1200*600*50 ( 1 упаковка V=0.216 м3) 810*4,6/1.18/5.56=567.919 м3 | 6.6 | 567.919 0 | 0 0 | 567.919 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 20 840 | 0 | 0 0 | 20 840.36 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 2.66 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 13 566 | 1 630 | 164 0 | 11 771.79 | 4.52 0 | 12.02 0 |
|  |  | НР ( 1 149.67 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 1 629.58 СП ( 847.38 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 1 629.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 305.9 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | -11 433 | 0 | 0 0 | -11 432.89 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | ТССЦ 1049221-90001 | Изоспан: Защитный материал марки А 20,40/5.56=3.669 м2 | 305.9 | 3.669 0 | 0 0 | 3.669 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 6 240 | 0 | 0 0 | 6 240.25 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | ФСНБ 10-01-023-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Укладка ходовых досок 100 м | 0.2 | 1 059.329 36.616 | 15.563 1.35 | 1 007.15 | 10.54.Ф Укладка ходовых досок Кзп=16.9 Кэм=11.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.35 | 1 236 | 124 | 35 5 | 1 077.65 | 4.37 0.1 | 0.87 0.02 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 115.84 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 128.32 СП ( 54.97 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 128.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (прим. лестница к слух. окнам) 1 м3 | 0.2 | 2 411.06 188.55 | 33.51 0 | 2 189 | 10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.37 | 2 189 | 637 | 77 0 | 1 475.39 | 22.5 0 | 4.5 0 |
|  |  | НР ( 575.29 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 637.3 СП ( 273.02 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 637.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФСНБ 09-04-013-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих 1 м2 | 1 | 97.71 24.3 | 12.75 0 | 60.66 | 9.67.Ф Установка противопожарных дверей Кзп=16.9 Кэм=6.53 Кзпм=16.9 Кмт=4.87 | 789 | 411 | 83 0 | 295.41 | 2.381 0 | 2.38 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 282.74 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 410.66 СП ( 237.36 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 410.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТССЦ 3010271-00025 | Люки противопожарные: ЛПМ 01/60, 900х1100 мм 9961,57/5.56=1791.649 шт. | 1 | 1 791.649 0 | 0 0 | 1 791.649 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 9 962 | 0 | 0 0 | 9 961.57 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 322 728 | 88 028 | 14 022 1 905 | 220 678.26 |  | 552.58 8.35 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 22 (ФЕР 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 197.23); 23,42 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 3684.32); 26-27,32-33,37-38 (ФСНБ 12,ФССЦ 121011) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 84874.31); 45-46 (ФСНБ 10,ФЕР 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 765.62); 47 (ФСНБ 09) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 410.66)) |  | 81 672 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 404 400 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 22 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 197.23); 23,42 - 52% (65%*0.8) (от 3684.32); 26-27,32-33,37-38 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 84874.31); 45-46 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 765.62); 47 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 410.66)) |  | 40 103 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 444 503 |  |  |  |  |  |
| Кровля |
| 49 | ФСНБ 10-01-002-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка стропил (п.1,2,4,5) 1 м3 | 2.17 | 2 340.254 230.219 | 47.775 2.538 | 2 062.26 | 10.4.Ф Установка стропил Кзп=16.9 Кэм=11.09 Кзпм=16.9 Кмт=3.71 | 26 195 | 8 443 | 1 150 93 | 16 602.64 | 27.704 0.19 | 60.12 0.41 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 7 705.33 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 8 535.86 СП ( 3 656.77 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 8 535.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФСНБр 58-05-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (п. 7,12,13,14,17,18) 100 м | 3.425 | 3 598.85 340.09 | 31.6 0 | 3 227.16 | 84.5.Ф Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кзп=16.9 Кэм=11.57 Кзпм=16.9 Кмт=4 | 65 150 | 19 685 | 1 252 0 | 44 212.09 | 39.87 0 | 136.55 0 |
|  |  | НР ( 13 887.95 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 19 685.26 СП ( 10 236.34 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 19 685.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФСНБр 58-05-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (п. 15,16) 100 м | 0.864 | 2 722.57 1 136.62 | 17.45 0 | 1 568.5 | 84.8.Ф Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.89 | 22 041 | 16 596 | 173 0 | 5 271.67 | 133.25 0 | 115.13 0 |
|  |  | НР ( 11 708.81 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 16 596.47 СП ( 8 630.16 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 16 596.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФСНБр 58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 | 3.011 | 2 492.19 252.73 | 40.78 5.94 | 2 198.68 | 84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок Кзп=16.9 Кэм=10.32 Кзпм=16.9 Кмт=5.51 | 50 605 | 12 860 | 1 267 302 | 36 477.44 | 31.83 0.44 | 95.84 1.32 |
|  |  | НР ( 9 286.25 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 13 162.65 СП ( 6 844.58 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 13 162.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦ 1020073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта м3 | -7.94904 | 792 0 | 0 0 | 792 | 84.30.Ф Устройство обрешетки сплошной из досок Кзп=16.9 Кэм=10.32 Кзпм=16.9 Кмт=5.51 | -34 689 | 0 | 0 0 | -34 688.97 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | ФССЦ 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 | 14.32 | 1 320 0 | 0 0 | 1 320 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.1586 | 78 607 | 0 | 0 0 | 78 606.92 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | ФСНБр 58-12-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (п. 21, 21.1) 100 м2 | 5.093 | 1 766.82 169.52 | 26.57 4.32 | 1 570.73 | 84.31.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=10.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.26 | 58 043 | 14 591 | 1 374 372 | 42 078.57 | 21.35 0.32 | 108.74 1.63 |
|  |  | НР ( 10 556.19 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 14 962.7 СП ( 7 780.6 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 14 962.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ 1020077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта м3 | -9.1674 | 832.7 0 | 0 0 | 832.7 | 84.31.Ф Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали Кзп=16.9 Кэм=10.15 Кзпм=16.9 Кмт=5.26 | -40 153 | 0 | 0 0 | -40 153.23 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | ФССЦ 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3 | 2.082 | 1 320 0 | 0 0 | 1 320 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.1586 | 11 429 | 0 | 0 0 | 11 428.74 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | ФССЦ 1020052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3 | 8.104 | 1 375 0 | 0 0 | 1 375 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9922 | 44 485 | 0 | 0 0 | 44 485.37 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (обертывания распределительного прогона п.6) 100 м2 | 0.064 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 326 | 39 | 4 0 | 283.23 | 4.52 0 | 0.29 0 |
|  |  | НР ( 27.66 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 39.21 СП ( 20.39 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 39.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФСНБр 58-13-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 | 4.052 | 924.81 36.25 | 5.23 0 | 883.33 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | 20 665 | 2 482 | 250 0 | 17 932.06 | 4.52 0 | 18.32 0 |
|  |  | НР ( 1 751.3 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 2 482.36 СП ( 1 290.83 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 2 482.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б м2 | - 465.98 | 7.46 0 | 0 0 | 7.46 | 84.34.Ф Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=5.01 | -17 416 | 0 | 0 0 | -17 415.82 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | ТССЦ 1049221-90004 | Изоспан: Защитный материал марки D 19,49/5.56=3.505 м2 | 465.98 | 3.505 0 | 0 0 | 3.505 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 9 081 | 0 | 0 0 | 9 080.93 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | ФСНБ 10-01-003-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство слуховых окон 1 слуховое окно | 2 | 392.808 65.033 | 27.575 1.863 | 300.2 | 10.5.Ф Устройство слуховых окон Кзп=16.9 Кэм=11.27 Кзпм=16.9 Кмт=5.43 | 6 080 | 2 198 | 622 63 | 3 260.17 | 7.625 0.14 | 15.25 0.28 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 2 041.04 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 261.05 СП ( 968.64 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 261.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ 1012007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм компл. | 4 | 3.74 0 | 0 0 | 3.74 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.338 | 35 | 0 | 0 0 | 34.98 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | ФССЦ 1012001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные компл. | 2 | 13.42 0 | 0 0 | 13.42 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=1.986 | 53 | 0 | 0 0 | 53.3 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | ФСНБ 10-01-091-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 100 м2 | 23.56 | 280.964 55.131 | 49.663 0.575 | 176.17 | 10.149.Ф Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" Кзп=16.9 Кэм=11.4 Кзпм=16.9 Кмт=10.79 | 80 074 | 21 951 | 13 339 229 | 44 784.6 | 5.865 0.05 | 138.18 1.18 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 20 021.99 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 22 180.12 СП ( 9 501.97 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 22 180.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФСНБ 10-01-008-05 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство карнизов 100 м2 | 0.693 | 5 516.451 1 402.759 | 99.763 0 | 4 013.93 | 10.12.Ф Устройство карнизов Кзп=16.9 Кэм=11.76 Кзпм=16.9 Кмт=6.51 | 35 350 | 16 429 | 813 0 | 18 108.56 | 164.45 0 | 113.96 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 14 830.18 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 16 428.69 СП ( 7 038.05 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 16 428.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФСНБ 12-01-023-02 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности 100 м2 | 3.96 | 10 499.715 409.665 | 144.05 13.338 | 9 946 | 12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) Кзп=16.9 Кэм=11.31 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 170 932 | 27 416 | 6 452 893 | 137 063.84 | 47.415 0.99 | 187.76 3.92 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 25 987.66 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 28 308.99 СП ( 12 512.57 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 28 308.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» м2 | - 506.88 | 70.5 0 | 0 0 | 70.5 | 12.51.Ф Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) Кзп=16.9 Кэм=11.31 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | - 124 358 | 0 | 0 0 | - 124 357.94 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | ФССЦ 1013845 | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 396*7,3*1,1/1000 т | 3.17988 | 10 090.38 0 | 0 0 | 10 090.38 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.534 | 145 479 | 0 | 0 0 | 145 478.82 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм п.25,26 т | 0.3793 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.993 | 15 878 | 0 | 0 0 | 15 878.49 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | ФСНБ 09-05-006-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Резка стального профилированного настила 1 м | 65.6 | 4.195 3.508 | 0.688 0 | 0 | 9.74.Ф Резка стального профилированного настила Кзп=16.9 Кэм=2.04 Кзпм=16.9 Кмт=1 | 3 981 | 3 889 | 92 0 | 0 | 0.391 0 | 25.65 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 2 677.27 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 3 888.55 СП ( 2 247.58 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 3 888.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕР 12-01-009-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство желобов настенных 100 м | 0.77 | 19 135.166 831.358 | 370.188 35.613 | 17 933.62 | 12.26.Ф Устройство желобов Кзп=16.9 Кэм=11.67 Кзпм=16.9 Кмт=3.93 | 68 414 | 10 818 | 3 326 463 | 54 268.93 | 97.463 2.64 | 75.05 2.03 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 10 356.78 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 11 281.89 СП ( 4 986.6 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 11 281.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -0.8547 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | 12.26.Ф Устройство желобов Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.4736 | -33 252 | 0 | 0 0 | -33 251.99 | 0 0 | 0 0 |
| 75 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 0.6621 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.993 | 27 717 | 0 | 0 0 | 27 717.24 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Ограждение кровель перилами 100 м | 0.713 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 17 558 | 819 | 499 59 | 16 240.11 | 7.671 0.36 | 5.47 0.26 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 806.01 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 878 СП ( 388.08 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Снегозадержатели 100 м | 0.63 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 15 514 | 724 | 441 52 | 14 349.61 | 7.671 0.36 | 4.83 0.23 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 712.17 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 775.79 СП ( 342.9 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 775.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.189 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | -14 258 | 0 | 0 0 | -14 257.77 | 0 0 | 0 0 |
| 79 | Ппрайс-лист | Снегозадержатель универсальный 3 м 1800/1.18/5.56=274.36 шт | 21 | 274.36 0 | 0 0 | 274.36 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 32 034 | 0 | 0 0 | 32 034.27 | 0 0 | 0 0 |
| 80 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Страховочный тросс 100 м | 0.095 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 2 339 | 109 | 66 8 | 2 163.83 | 7.671 0.36 | 0.73 0.03 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 107.39 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 116.99 СП ( 51.71 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 116.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.0285 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | -2 150 | 0 | 0 0 | -2 149.98 | 0 0 | 0 0 |
| 82 | ФССЦ 5090801 | Трос стальной м | 9.5 | 12.03 0 | 0 0 | 12.03 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=6.919 | 791 | 0 | 0 0 | 790.74 | 0 0 | 0 0 |
| 83 | ФССЦ 5090125 | Анкер тросовый 100 шт. | 0.8 | 3 000 0 | 0 0 | 3 000 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.001 | 7 202 | 0 | 0 0 | 7 202.4 | 0 0 | 0 0 |
| 84 | ФСНБ 12-01-012-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство кровельных лестниц длиной 1860 мм 100 м | 0.1488 | 3 170.1 67.965 | 69.225 4.9 | 3 032.91 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=16.9 Кэм=10.11 Кзпм=16.9 Кмт=7.51 | 3 664 | 171 | 104 12 | 3 389.24 | 7.671 0.36 | 1.14 0.05 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 168.21 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 183.23 СП ( 80.99 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 183.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФССЦ 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.04464 | 10 045 0 | 0 0 | 10 045 | 12.29.Ф Ограждение кровель перилами Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=7.5342 | -3 378 | 0 | 0 0 | -3 378.4 | 0 0 | 0 0 |
| 86 | Прайс-лист "МеталлПрофиль | Лестница кровельная, стеновая 2200/1.18/5.56=335.32 шт | 8 | 335.32 0 | 0 0 | 335.32 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 14 915 | 0 | 0 0 | 14 915.03 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | ФСНБ 09-03-030-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т | 0.016 | 1 298.392 413.092 | 796.8 79.888 | 88.5 | 9.36.Ф Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Кзп=16.9 Кэм=10.4 Кзпм=16.9 Кмт=5.2 | 252 | 112 | 133 22 | 7.36 | 45 5.9 | 0.72 0.09 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 91.78 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 133.3 СП ( 77.04 ): 57.8% (85%*0.8*0.85) от ФОТ= 133.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Прайс-лист Руффо | Переходный мостик ПМ-395*1250 2250/1.18/5.56=342.95 шт | 2 | 342.95 0 | 0 0 | 342.95 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 3 814 | 0 | 0 0 | 3 813.6 | 0 0 | 0 0 |
| 89 | ФСНБ 13-03-002-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.313 | 279.54 65.033 | 11.788 0.125 | 202.72 | 13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Кзп=16.9 Кэм=10.97 Кзпм=16.9 Кмт=4.27 | 655 | 344 | 40 1 | 270.94 | 6.107 0.01 | 1.91 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 237.29 ): 68.85% (90%*0.85*0.9) от ФОТ= 344.66 СП ( 164.05 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 344.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ФСНБ 26-02-009-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» 100 м2 | 0.313 | 12 317.176 1 874.776 | 366.15 0 | 10 076.25 | 26.92.Ф Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций Кзп=16.9 Кэм=11.27 Кзпм=16.9 Кмт=4.18 | 24 392 | 9 917 | 1 292 0 | 13 183.16 | 211.6 0 | 66.23 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 7 586.51 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 9 917 СП ( 4 720.49 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 9 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФСНБр 58-15-01 | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м | 1.4 | 529.88 521.86 | 0 0 | 8.02 | 84.42.Ф Перенавеска водосточных труб Кзп=16.9 Кэм=1 Кзпм=16.9 Кмт=3.39 | 12 385 | 12 347 | 0 0 | 38.06 | 60.4 0 | 84.56 0 |
|  |  | НР ( 8 710.96 ): 70.55% (83%*0.85) от ФОТ= 12 347.21 СП ( 6 420.55 ): 52% (65%*0.8) от ФОТ= 12 347.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФССЦ 3011104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. | 4 | 67.8 0 | 0 0 | 67.8 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.9987 | 813 | 0 | 0 0 | 813.24 | 0 0 | 0 0 |
| 93 | ФССЦ 2011102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. | 8 | 34.8 0 | 0 0 | 34.8 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.0135 | 1 117 | 0 | 0 0 | 1 117.36 | 0 0 | 0 0 |
| 94 | ФССЦ 2011101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м | 140 | 56.5 0 | 0 0 | 56.5 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.6531 | 20 986 | 0 | 0 0 | 20 986 | 0 0 | 0 0 |
| 95 | ФССЦ 2011103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт. | 4 | 35.9 0 | 0 0 | 35.9 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.9008 | 560 | 0 | 0 0 | 560.16 | 0 0 | 0 0 |
| 96 | ФССЦ 3010040 | Хомуты для крепления труб шт. | 40 | 8.09 0 | 0 0 | 8.09 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=2.5241 | 817 | 0 | 0 0 | 816.8 | 0 0 | 0 0 |
| 97 | ФССЦ 1012915 | Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм шт. | 112 | 6.47 0 | 0 0 | 6.47 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.2396 | 2 348 | 0 | 0 0 | 2 347.52 | 0 0 | 0 0 |
| 98 | ФССЦ 5090089 | Крюк шт. | 112 | 10.24 0 | 0 0 | 10.24 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.3809 | 3 877 | 0 | 0 0 | 3 877.44 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 837 001 | 181 941 | 32 688 2 569 | 622 371.36 |  | 1 256.43 11.43 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 49,63,66-67 (ФСНБ 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 49405.72); 50-52,55,59-60,91 (ФСНБр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 79275.86); 68,73,76-77,80,84 (ФСНБ 12,ФЕР 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 41544.89); 72,87,89 (ФСНБ 09,ФСНБ 13) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 4366.51); 90 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 9917)) |  | 149 259 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 986 260 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 49,63,66-67 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 49405.72); 50-52,55,59-60,91 - 52% (65%*0.8) (от 79275.86); 68,73,76-77,80,84 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 41544.89); 72,87 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 4021.85); 89-90 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 10261.66)) |  | 87 961 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 074 221 |  |  |  |  |  |
| Вентилляционные каналы |
| 99 | ФСНБ 08-02-001-09 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Кладка стен приямков и каналов 1 м3 | 8.51 | 929.85 67.655 | 38.875 6.075 | 823.32 | 8.14.Ф Кладка стен из кирпича Кзп=16.9 Кэм=12.12 Кзпм=16.9 Кмт=4.7 | 46 670 | 9 730 | 4 010 874 | 32 930.33 | 8.142 0.45 | 69.29 3.83 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 9 896.43 ): 93.33% (122%*0.85*0.9) от ФОТ= 10 603.7 СП ( 5 768.41 ): 54.4% (80%*0.8*0.85) от ФОТ= 10 603.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР 10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев 1 м3 | 2 | 2 411.06 188.55 | 33.51 0 | 2 189 | 10.18.Ф Установка деревянных элементов каркаса Кзп=16.9 Кэм=11.46 Кзпм=16.9 Кмт=3.37 | 21 895 | 6 373 | 768 0 | 14 753.86 | 22.5 0 | 45 0 |
|  |  | НР ( 5 752.9 ): 90.27% (118%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 372.99 СП ( 2 730.19 ): 42.84% (63%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 372.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФСНБ 26-01-036-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен 100 м2 | 0.42 | 269.355 152.18 | 11.725 0.513 | 105.45 | 26.40.Ф Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Кзп=16.9 Кэм=9.6 Кзпм=16.9 Кмт=1.39 | 1 189 | 1 080 | 47 4 | 61.56 | 18.469 0.04 | 7.76 0.02 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 829.11 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 083.81 СП ( 515.89 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 083.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТССЦ 1049100-91004 | Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125 , размером 2000х1000х50 мм 4146,89/5.56=745.844 м3 | 2.1 | 745.844 0 | 0 0 | 745.844 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 8 708 | 0 | 0 0 | 8 708.47 | 0 0 | 0 0 |
| 103 | ФСНБ 12-01-010-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обрамление) 100 м2 | 0.699 | 10 025.829 1 106.024 | 29.225 3.375 | 8 890.58 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=16.9 Кэм=12.04 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 34 938 | 13 066 | 246 40 | 21 626.51 | 129.663 0.25 | 90.63 0.17 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 12 030.79 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 13 105.44 СП ( 5 792.6 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 13 105.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -0.546618 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.4736 | -21 266 | 0 | 0 0 | -21 266.1 | 0 0 | 0 0 |
| 105 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 0.316 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.993 | 13 229 | 0 | 0 0 | 13 228.59 | 0 0 | 0 0 |
| 106 | ФЕР 12-01-011-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак | 4 | 446.817 18.929 | 1.088 0 | 426.8 | 12.28.Ф Устройство колпаков над шахтами Кзп=16.9 Кэм=11.84 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 7 272 | 1 280 | 52 0 | 5 941.06 | 2.22 0 | 8.88 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1 174.67 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 1 279.6 СП ( 565.58 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 1 279.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФССЦ 1011731 | Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм т | 0.11872 | 5 561 0 | 0 0 | 5 561 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.935 | 3 918 | 0 | 0 0 | 3 918.3 | 0 0 | 0 0 |
| 108 | ФССЦ 1013400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм 100 шт. | 1.12 | 118 0 | 0 0 | 118 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=1.377 | 182 | 0 | 0 0 | 181.98 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 116 735 | 31 528 | 5 122 917 | 80 084.56 |  | 221.56 4.02 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 99 (ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 10603.7); 100 (ФЕР 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 6372.99); 101 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 1083.81); 103,106 (ФСНБ 12,ФЕР 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 14385.04)) |  | 29 684 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 146 419 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 99 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 10603.7); 100 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 6372.99); 101 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 1083.81); 103,106 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 14385.04)) |  | 15 373 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 161 792 |  |  |  |  |  |
| Фановые трубы |
| 109 | ФЕР 16-04-001-02 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 100 м | 0.208 | 7 877.796 702.731 | 8.225 0.85 | 7 166.84 | 16.104.Ф Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Кзп=16.9 Кэм=11.63 Кзпм=16.9 Кмт=3.14 | 7 171 | 2 470 | 20 3 | 4 680.81 | 70.84 0.06 | 14.73 0.01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 2 421.79 ): 97.92% (128%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 473.23 СП ( 1 395.89 ): 56.44% (83%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 473.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ФСНБ 26-01-055-02 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 100 м2 | 0.084 | 1 557.254 144.337 | 27.238 0 | 1 385.68 | 26.74.Ф Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=2.49 | 522 | 205 | 27 0 | 289.83 | 16.514 0 | 1.39 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 156.75 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 204.9 СП ( 97.53 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 204.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ФССЦ 1131952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая м2 | -9.66 | 4.82 0 | 0 0 | 4.82 | 26.74.Ф Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой Кзп=16.9 Кэм=11.82 Кзпм=16.9 Кмт=2.49 | - 116 | 0 | 0 0 | - 115.94 | 0 0 | 0 0 |
| 112 | ТССЦ 1049221-90002 | Изоспан: Двухслойная паропроницаемая мембрана марки В 14,62/5.56=2.629 м2 | 9.66 | 2.629 0 | 0 0 | 2.629 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 141 | 0 | 0 0 | 141.2 | 0 0 | 0 0 |
| 113 | ФСНБ 26-01-009-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 1 м3 | 1.8 | 1 603.975 211.577 | 71.438 0 | 1 320.96 | 26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Кзп=16.9 Кэм=11.72 Кзпм=16.9 Кмт=3.43 | 16 099 | 6 436 | 1 507 0 | 8 155.61 | 21.678 0 | 39.02 0 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 4 923.67 ): 76.5% (100%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 436.17 СП ( 3 063.62 ): 47.6% (70%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 436.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ФССЦ 1011876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм т | -0.0477 | 11 000 0 | 0 0 | 11 000 | 26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Кзп=16.9 Кэм=11.72 Кзпм=16.9 Кмт=3.43 | -1 800 | 0 | 0 0 | -1 799.72 | 0 0 | 0 0 |
| 115 | ФССЦ 1040090 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13 1000 м2 | 0.0353 | 15 914 0 | 0 0 | 15 914 |  | 562 | 0 | 0 0 | 561.76 | 0 0 | 0 0 |
| 116 | ФССЦ 1040009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм м3 | -2.772 | 542.4 0 | 0 0 | 542.4 | 26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Кзп=16.9 Кэм=11.72 Кзпм=16.9 Кмт=3.43 | -5 157 | 0 | 0 0 | -5 157.12 | 0 0 | 0 0 |
| 117 | ФССЦ 1040077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000 м2 | -0.003967 | 22 020 0 | 0 0 | 22 020 | 26.13.Ф Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Кзп=16.9 Кэм=11.72 Кзпм=16.9 Кмт=3.43 | - 300 | 0 | 0 0 | - 299.62 | 0 0 | 0 0 |
| 118 | ТССЦ 1049242-90005 | Утеплитель URSA: М 15, толщиной 50 мм 4*2,1*1,03 94,37/5.56=16.973 м2 | 8.652 | 16.973 0 | 0 0 | 16.973 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.56 | 816 | 0 | 0 0 | 816.49 | 0 0 | 0 0 |
| 119 | ФСНБ 12-01-010-01 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обрамление) 100 м2 | 0.268 | 10 025.829 1 106.024 | 29.225 3.375 | 8 890.58 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=16.9 Кэм=12.04 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | 13 395 | 5 009 | 94 15 | 8 291.71 | 129.663 0.25 | 34.75 0.07 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 4 612.67 ): 91.8% (120%*0.85*0.9) от ФОТ= 5 024.69 СП ( 2 220.91 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 5 024.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ФССЦ 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т | -0.209576 | 11 200 0 | 0 0 | 11 200 | 12.27.Ф Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Кзп=16.9 Кэм=12.04 Кзпм=16.9 Кмт=3.48 | -8 168 | 0 | 0 0 | -8 168.43 | 0 0 | 0 0 |
| 121 | ФССЦ 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм т | 0.121 | 10 484 0 | 0 0 | 10 484 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.993 | 5 065 | 0 | 0 0 | 5 065.38 | 0 0 | 0 0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 28 231 | 14 121 | 1 648 18 | 12 461.96 |  | 89.89 0.08 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 109 (ФЕР 16) - 97.92% (128%*0.85*0.9) (от 2473.23); 110,113 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 6641.07); 119 (ФСНБ 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 5024.69)) |  | 12 115 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 40 346 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 109 - 56.44% (83%*0.8*0.85) (от 2473.23); 110,113 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 6641.07); 119 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 5024.69)) |  | 6 778 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 47 124 |  |  |  |  |  |
| Молниезащита |
| 122 | ФСНБм 08-02-472-08 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (52+121)/100 100 м | 1.73 | 582.816 217.281 | 64.525 1.863 | 301.01 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 9 136 | 6 353 | 950 54 | 1 833.03 | 23.115 0.14 | 39.99 0.24 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 4 656.35 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 6 407.09 СП ( 2 831.94 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 6 407.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | -0.0692 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | -1 404 | 0 | 0 0 | -1 403.77 | 0 0 | 0 0 |
| 124 | ФССЦ 1011613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм т | 0.0683 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.997 | 1 785 | 0 | 0 0 | 1 784.98 | 0 0 | 0 0 |
| 125 | ФСНБм 08-02-471-04 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. | 0.2 | 179.617 89.62 | 64.538 2.363 | 25.46 | 55.347.Ф Заземлители Кзп=16.9 Кэм=8.89 Кзпм=16.9 Кмт=3.6 | 436 | 303 | 115 8 | 18.33 | 9.534 0.18 | 1.91 0.04 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 225.95 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 310.9 СП ( 137.42 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 310.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.0316 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.865 | 804 | 0 | 0 0 | 804.03 | 0 0 | 0 0 |
| 127 | ФСНБм 08-02-472-07 мдс 81-35.2004 п.4.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0.052 | 440.161 230.253 | 103.338 4.225 | 106.57 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 268 | 202 | 46 4 | 19.51 | 24.495 0.31 | 1.27 0.02 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1.15; Кэм=1.25; Кзм=1.25 Ктз=1.15; Ктзм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 149.76 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 206.06 СП ( 91.08 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 206.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | 0.00812 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=3.52 | 165 | 0 | 0 0 | 164.72 | 0 0 | 0 0 |
| 129 | ФСНБм 08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (наружный контур) 100 м | 0.79 | 541.57 188.94 | 51.62 1.49 | 301.01 | 55.350.Ф Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям Кзп=16.9 Кэм=8.51 Кзпм=16.9 Кмт=3.52 | 3 707 | 2 523 | 347 20 | 837.05 | 20.1 0.11 | 15.88 0.09 |
|  |  | НР ( 1 847.72 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 2 542.43 СП ( 1 123.75 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 2 542.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ФССЦ 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм т | -0.0316 | 5 763 0 | 0 0 | 5 763 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=5.0347 | - 917 | 0 | 0 0 | - 916.87 | 0 0 | 0 0 |
| 131 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.125 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8646 | 3 180 | 0 | 0 0 | 3 180.23 | 0 0 | 0 0 |
| 132 | ФСНБм 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. | 0.4 | 155.02 77.93 | 51.63 1.89 | 25.46 | 55.347.Ф Заземлители Кзп=16.9 Кэм=8.89 Кзпм=16.9 Кмт=3.6 | 747 | 527 | 184 13 | 36.66 | 8.29 0.14 | 3.32 0.06 |
|  |  | НР ( 392.15 ): 72.675% (95%*0.85*0.9) от ФОТ= 539.59 СП ( 238.5 ): 44.2% (65%*0.8*0.85) от ФОТ= 539.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФССЦ 1011614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм т | 0.0158 | 5 230.01 0 | 0 0 | 5 230.01 | Кзп=1 Кэм=1 Кзпм=1 Кмт=4.8646 | 402 | 0 | 0 0 | 401.98 | 0 0 | 0 0 |
| 134 | ФЕРп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 1 измерение | 1 | 15.62 15.62 | 0 0 | 0 | 1ПНРФ ПНР - все сборники Кзп=16.9 Кэм=0 Кзпм=16.9 Кмт=0 | 264 | 264 | 0 0 | 0 | 1.22 0 | 1.22 0 |
|  |  | НР ( 131.26 ): 49.725% (65%*0.85*0.9) от ФОТ= 263.98 СП ( 71.8 ): 27.2% (40%*0.8*0.85) от ФОТ= 263.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 18 572 | 10 171 | 1 641 99 | 6 759.88 |  | 63.59 0.45 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 122,125,127,129,132 (ФСНБм 08) - 72.675% (95%*0.85*0.9) (от 10006.07); 134 (ФЕРп 01) - 49.725% (65%*0.85*0.9) (от 263.98)) |  | 7 403 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 25 975 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 122,125,127,129,132 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 10006.07); 134 - 27.2% (40%*0.8*0.85) (от 263.98)) |  | 4 494 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 30 470 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы |  | 1 417 780 | 380 103 | 92 402 8 275 | 945 274.52 |  | 2 547.46 39.66 |
| Накладные по работам от ФОТ |  | 316 788 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 734 568 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ |  | 177 804 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 912 372 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 1 417 780 | 380 103 | 92 402 8 275 | 945 274.52 |  | 2 547.46 39.66 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,5 (ФСНБ 46) - 84.15% (110%*0.85*0.9) (от 20464.13); 2-4,6-7,10,23,42,50-52,55,59-60,91 (ФСНБр 58,ФЕРр 58) - 70.55% (83%*0.85) (от 100340.59); 13,26-27,32-33,37-38,68,73,76-77,80,84,103,106,119 (ФСНБ 12,ФССЦ 121011,ФЕР 12) - 91.8% (120%*0.85*0.9) (от 146289.27); 14,109 (ФСНБ 16,ФЕР 16) - 97.92% (128%*0.85*0.9) (от 2616.07); 15 (ФСНБр 65) - 62.9% (74%*0.85) (от 464.07); 16,47,72,87,89 (ФСНБ 09,ФСНБ 13) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 4991.43); 17-18 (ФЕРр 69,ФСНБр 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 9307.79); 22,99 (ФЕР 08,ФСНБ 08) - 93.33% (122%*0.85*0.9) (от 10800.93); 45-46,49,63,66-67,100 (ФСНБ 10,ФЕР 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 56544.33); 90,101,110,113 (ФСНБ 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 17641.88); 122,125,127,129,132 (ФСНБм 08) - 72.675% (95%*0.85*0.9) (от 10006.07); 134 (ФЕРп 01) - 49.725% (65%*0.85*0.9) (от 263.98)) |  | 316 788 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 734 568 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,5,89-90,101,110,113 - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 38450.67); 2-4,6-7,10,23,42,50-52,55,59-60,91 - 52% (65%*0.8) (от 100340.59); 13,26-27,32-33,37-38,68,73,76-77,80,84,103,106,119,122,125,127,129,132 - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 156295.34); 14,109 - 56.44% (83%*0.8*0.85) (от 2616.07); 15,17-18 - 40% (50%*0.8) (от 9771.86); 16,47,72,87 - 57.8% (85%*0.8*0.85) (от 4646.77); 22,99 - 54.4% (80%*0.8*0.85) (от 10800.93); 45-46,49,63,66-67,100 - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 56544.33); 134 - 27.2% (40%*0.8*0.85) (от 263.98)) |  | 177 804 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 1 912 372 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  | 1 841 585 |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  | 34 834 |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИХ ЗАТРАТ |  | 35 953 |  |  |  |  |  |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________