Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней  инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного жилого дома по адресу:

Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 16

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1 г. Северск, ул. Калинина, 16 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды выполняемых работ | 5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества: ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 6.3.1 Подрядчик, при планируемых отключениях холодной, горячей воды и отоплении, обязан заблаговременно оповестить жителей дома о предстоящем отключении с указанием точных сроков и продолжительности отключения, путем развешивания объявлений, либо индивидуально письменно или устно. 6.4. Подрядчик обязан при выполнении работ по капитальному ремонту обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, правил и СНиП. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (Представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором . |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с СОГЛАСОВАННОЙ И УТВЕРЖДЁННОЙ технической документацией и сметой. 7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими требованиями , СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85 (СП 73 13330 2012), ВСН 48-96. 7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. Соответствовать требованиям пожарной безопасности. 7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 7.5. До начала работ в обязательном порядке предоставить Заказчику паспорта на оборудование, сертификаты качества и соответствия. 7.6. Предоставлять Заказчику еженедельный (по пятницам) письменный отчет о ходе выполненных работ на объекте, указанном в договоре (по электронной почте, по адресу Grebenschikov.SV@kapremont.tomsk.ru). |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем технического надзора. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фото фиксацию скрытых работ и основных этапов работ. 8.2.Обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора . Предусмотреть: контейнер для строительного мусора. |
| 9 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ, в ходе проведения работ соблюдать график и вести журнал производства работ прошитый, пронумерованный. 9.2. Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику. |
| 10 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 10.2. Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
| 11 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. |
| 12 | Иные требования | 12.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. 12.3. Окончательный подписанный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и отсканированный на диске. |
| 13 | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор ____________________ С.В.Световец | _______________________ |

Приложение № 2

К техническому заданию

Требования к функциональным и техническим характеристикам

основных материалов.

| № п/п | наименование | Технические, функциональные и качественные характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные В 20 при Ду= 50-100 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные при Ду 15-65 мм | ГОСТ 3262-75 |
| 3 | Алюминиевый секционный радиатор | С межосевым расстоянием 500мм. Теплоотдача 1-й секции, 180 Вт. |
| 4 | Кран шаровый с накидной гайкой «американка» Ду 20мм | Материал: латунь Рабочее давление Ру=50 бар Тmax=150 гр |
| 5 | Кран шаровый со сп.элементом ВР-ВР Ду 15 мм | Материал: никелированная латунь. Рабочее давление Ру=30 бар Рабочая температура от-20 до +150 гр. С |
| 6 | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 |
| 7 | Манометр технический показывающий | Предел измерения от 0 до 10 кгс/см2 МПЗ-Уф |
| 8 |  |  |
| 9 | Фланец плоский с выступом Ду 32-50мм | ГОСТ 1255-67 |