Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Томск , ул. Профсоюзная, д.20А

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 11 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 22 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 33 | Месторасположение объекта. | 3.1.Томская область, г.Томск , ул.Профсоюзная,20а |
| 44 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 55 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 66 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 77 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. установка общедомового прибора учёта холодной воды. |
| 88 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный дом, 1978 года постройки, кирпичный ,5-ти этажный , 8-ми подъездный. Строительный объем здания – 27 878 м3. |
| 99 | Основные требования к выполнению работ | 9.1 При разработке рабочей документации 9.1.1 Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 30.13330.2012, СП 61.13330.2012, СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 73.13330.2012. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Холодное водоснабжение предусмотреть от существующего ввода в здание. 9.1.5 На вводе в здание предусмотреть организацию общедомового прибора учёта холодной воды с установкой водосчётчика механического с импульсным выходом (для подключения к модулю передачи данных). 9.1.6 Трубопроводы системы холодного водоснабжения принять стальные оцинкованные цельнокатаные. 9.1.7 В точке врезки стояков в магистраль системы холодного водоснабжения предусмотреть установку запорной и дренажной арматуры. 9.1.8 Стояки системы холодного водоснабжения выполнить из труб стальных оцинкованных цельнотянутых. 9.1.9 Границей проектирование систем холодного водоснабжения внутри квартир – первая запорная арматура на квартирной врезке в стояк холодного водоснабжения. 9.1.10 Горячее водоснабжение предусмотреть от существующего пластинчатого подогревателя, установленного в помещении подвала. 9.1.11 Для поддержания требуемой температуры горячей воды у водоразборных точек, предусматривается организация подающей и циркуляционной магистралей систем горячего водоснабжения. 9.1.12 Трубопроводы системы горячего водоснабжения принять стальные обыкновенные цельнокатаные. 9.1.13 В точке врезки стояков в подающую магистраль системы горячего водоснабжения предусмотреть установку запорной и дренажной арматуры. 9.1.14 В точке врезки стояков в циркуляционную магистраль системы горячего водоснабжения предусмотреть установку автоматического температурного регулирующего клапана, запорной и дренажной арматуры. 9.1.15 Стояки системы горячего водоснабжения выполнить из труб стальных обыкновенных цельнотянутых. 9.1.16 Границей проектирование систем горячего водоснабжения внутри квартир – первая запорная арматура на квартирной врезке в стояк горячего водоснабжения. 9.1.17 На стояке горячего водоснабжения предусмотреть установку П-образных полотенцесушителей из трубы стальной обыкновенной цельнотянутой. 9.1.18 Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в подвальном помещении, изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). 9.1.19 Заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопроводов горячего и холодного водоснабжения выполнить цементно-песчанным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. |
| 110 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - схема водомерного узла (общедомового) - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей , значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется на внутреннюю инженерную систему холодного и горячего водоснабжения. 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчёте предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 111 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.2 Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течение производства работ так и после приемки объектов. 11.3 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД, проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема–сдачи работ. |
| 112 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течение 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. В процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 113 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 114 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно с договором. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.О. Генерального директора _______________________С.В.Световец | _______________________ |