Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 46.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1.Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 46. |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1 В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2 Документация должна быть согласована ОАО «Тепловые сети», ОАО «Северский Водоканал», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения, (разработка новых технологический решений :автоматизированный узел управления и регулирования системы теплоснабжения), капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного, горячего водоснабжения (в т.ч. устройство циркуляционного т/п для поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора и переключение полотенцесушителей от сети отопления на циркуляционный т/п горячей воды), установка узла учета холодной воды. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный дом, 1966 года постройки, кирпичный ,5-ти этажный , 6-ти подъездный. Строительный объем здания –22392 м3, объем помещения ИТП –1280 м3. Высота здания с подвалом 16,9м. Здание прямоугольное 101,93 х 13,0м. Теплоснабжение осуществляется от наружной тепловой сети по температурному графику 150-70 град. С. Первый этаж и часть подвала занимают нежилые помещения (магазин). Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме, тупиковая. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1 При разработке рабочей документации: 9.1.1 Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 60,13330,2012, СП 61.13330.2012, СП 124.13330.2012, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 73,13330,2012. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать из стальных оцинкованных труб . Полотенцесушители запроектировать П- образные от системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб. 9.1.5 При проектировании коммерческого узла учета тепловой энергии руководствоваться техническими условиями № 86 от 10.05.2016г. выданными ОАО «Тепловые сети» ЗАТО г. Северск. 9.1.6 На тепловом узле управления предусмотреть автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме. Закрытую систему ГВС предусмотреть с подготовкой воды в отопительный период – в пластинчатом теплообменнике, в межотопительный период – по открытой схеме от тепловой сети. 9.1.7 На основании требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в здании предусмотреть независимые системы отопления для каждого потребителя (жилая часть, нежилая часть). 9.1.8 В составе узла управления предусмотреть установку приборов учёта теплоносителя по потребителям (жилые, нежилые). 9.1.9 В качестве отопительных приборов принять секционные алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием H=500мм. 9.1.10 Для регулирования отпуска теплоносителя у потребителя, предусмотреть установку ручных регулировочных вентилей на отопительные приборы (на подающей линии) и запорную арматуру (на обратной линии). 9.1.11 Подключение отопительных приборов к стоякам выполнить в двухтрубном исполнении. 9.1.12 Для гидравлической балансировки системы отопления, в точке подключения стояков к магистральным трубопроводам, предусмотреть установку автоматических балансировочных устройств. 9.1.13 Расположение трубопроводов отопления при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.14 Магистральные трубопроводы системы отопления выполнить в тупиковом исполнении. 9.1.15 Для ремонтопригодности системы, предусмотреть установку запорной арматуры на ветках системы отопления. 9.1.16 Внутреннюю систему отопления запроектировать из стальных обыкновенных труб. 9.1.17 Трубопроводы, расположенные ниже отметки 0,000 – изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). Трубопроводы в узле управления – изолировать трубками из вспененного каучука (Тmax = +1500С). 9.1.18 Заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения выполнить цементно-песчанным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - расчеты клапанов, подбор насосов - расчет объемов водопотребления - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - план помещения с тепловым узлом - принципиальная схема теплового узла - монтажная схема теплового узла - аксонометрическая схема обвязки теплообменника ГВС - обоснование выбора водоподогревателя - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1. Рабочая документация предоставляется двумя альбомами: -внутренние системы теплоснабжения с автоматизированным узлом учета, управления и регулирования. - внутренние системы холодного и горячего водоснабжения (в квартирах граница проектирования - первая запорная арматура на ответвлении от стояков) с узлом учета холодной воды. 10.2.2. Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик. При ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3. Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: на ремонт внутренней системы холодного водоснабжения с монтажом узла учета холодной воды, на ремонт внутренней системы горячего водоснабжения, на ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования тепловой энергии. 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчете предусмотреть непридвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации в сброшюрованном виде и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания, технические условия). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.О. Генерального директора _______________С.В. Световец | _______________________ |